SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Standard  wykończenia: ‚standard podstawowy’

- Ściany konstrukcyjne wykonane z „ciepłej” ceramiki poryzowanej Porotherm na spoinie ciepłochronnej DryFix, docieplane styropianem, ławy fundamentowe betonowe, podłoża posadzek betonowe na podsypkach piaskowych.

- Ściany fundamentowe z izolacją przeciwwilgociową, ocieplone na całej wysokości.

- Stropy - panele strunobetonowe.

- Schody wewnętrzne z parteru na pierwsze piętro - betonowe.

- Tynk elewacyjny - silikonowy lub silikatowy.

- Dach - konstrukcja drewniana, pokryty dachówką ceramiczną, podbitka metalowa w laminacie.

- Instalacja wentylacyjna - mechaniczna.

- Kominy z elementów stalowych montowanych do elewacji. /Komin kominkowy- opcja poza standardem/

- Okna PCV, pakiet trójszybkowy, profil sześciokomorowy.

- Drzwi wejściowe stalowe w laminacie z dwoma zamkami.

- Wewnątrz budynku tynki gipsowe maszynowe. wg PN-B-10110:2005  III kat.

- Posadzki cementowe. wg PN-62/B-10144

- Ściany działowe z cegły grub. 8 cm.

- Parapety zewnętrzne metalowe, wewnętrzne (konglomerat mineralny).

- Poddasze nieużytkowe do adaptacji klienta. /Schody na poddasze- opcja poza standardem/

- Instalacja wody użytkowej - polimerowa, instalacja CO - polimerowa. /Ilość i położenie punktów zgodnie z typem projektu wnętrza/ - grzejniki płytowe

- Przewody pionów c.o. w technologii polimerowej, głowice zaworowe termostatyczne, w łazience białe grzejniki drabinkowe.

- Mieszkanie wyposażone w kocioł grzewczy kondensacyjny  dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania.

- Instalacja elektryczna, instalacja elektryczna kuchenki, TV. /Ilość i położenie punktów zgodnie z typem projektu wnętrza/ [bez osprzętu zewnętrznego (gniazd, wyłączników) i bez osprzętu oświetleniowego]

- Instalacja gazowa: przewody stalowe.

- Instalacja kanalizacyjna PCV. /Ilość i położenie punktów zgodnie z typem projektu wnętrza/

- Schodki zewnętrzne frontowe- brukowe.

- Media: prąd (trzy fazy), gaz (gazociąg), woda (gminny wodociąg), kanalizacją (gminna sieć).

- Chodniki i miejsca parkingowe z kostki brukowej (dojazdy i pojazdy: DMC 3,5 tony)

- Ogrodzenie części ogrodowej- ogrodzenie systemowe z siatki powlekanej lub ocynkowanej.

- Miejsce postojowe w garażu nieogrzewanym